## Slide 1: 진행상황 정리
2023.06.06
컴퓨터공학과 전영민

## Slide 2: 1. AWS 서버 인스턴스 생성
서버 이미지 : Deep Learning AMI GPU PyTorch 2.0.0 (Ubuntu 20.04) 20230530
인스턴스 유형 : g4dn.8xlarge(need 32vcpu)
온디맨드 Linux 요금 : 2.677 USD 시간당
키페어 : SHM.pem
GPU 사양 : nvidia T4(gpu men : 15 GiB)
인스턴스 생성시 vcpu 요구사항이 존재하여 AWS측에 70vcpu request, 승인

## Slide 3: 1. AWS 서버 인스턴스 생성
첫 생성 인스턴스 : SHM
환경 구축중 돌이킬 수 없는 꼬임으로 인해 새로운 인스턴스 생성
두 번째 생성 인스턴스 : SHM2
docker image를 활용하여 학습 환경 구축 예정

## Slide 4: 2. AWS 서버 딥러닝 학습 환경 구축
AWS 서버 인스턴스에 ssh 접속 후 학습 환경 구축 시도 -> 어려움
ssh 접속 후 설치 시도한 driver version들:
GPU driver version : nvidia-driver-470 and 530
Cuda version : 11.4 and 11.7
Cudnn version : 8 for cuda 11.x
참고 게시물 : [Ubuntu 20.04] 우분투 nvidia driver, cuda 11.0, cudnn 8.0 설치 (Ubuntu nvidia driver install, Ubuntu cuda 11.0 install, cudnn 8.0 install) :: Nirsa (tistory.com)

## Slide 5: ssh 접속 후 환경 구축 시도 시 사용 명령어
//ubuntu-drivers를 이용하여 설치 가능한 nvidia-driver 버전 확인, 설치
apt update
apt install -y ubuntu-drivers-common
ubuntu-drivers devices
apt install -y nvidia-driver-470
nvidia-smi //설치 확인 명령어
//설치한 nvidia-driver 버전에 맞는 cuda 버전 설치 명령어
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/11.4.0/local_installers/cuda_11.4.0_470.42.01_linux.run
sudo sh cuda_11.4.0_470.42.01_linux.run
nvcc –V //설치 확인 명령어

## Slide 6: ssh 접속 후 환경 구축 시도 시 사용 명령어
//cuda PATH 설정 명령어
vi /etc/profile //vi open 후 아래 3 line 추가
export PATH=$PATH:/usr/local/cuda-11.4/bin
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/cuda-11.4/lib64
export CUDADIR=/usr/local/cuda-11.4
source /etc/profile

## Slide 7: ssh 접속 후 환경 구축 시도 시 사용 명령어
ubuntu firefox 브라우저를 이용해https://developer.nvidia.com/cudnndp 접속하여 cudnn 8 for cuda 11.x (deb)파일 다운로드
//서버 인스턴스 상에 cudnn 설치파일 업로드
scp –i SHM.pem cudnn파일 ubuntu@서버퍼블릭ip주소:/home/ubuntu

## Slide 8: ssh 접속 후 환경 구축 시도 시 사용 명령어
//cudnn 설치파일 인스톨
sudo dpkg –I cudnn설치파일
=> 실패(nvidia driver - cuda간의 충돌 혹은 호환 실패로 보임)

## Slide 9: ssh 접속 후 환경 구축 시도 시 사용 명령어
//nvidia driver 삭제 명령어
apt --installed list | grep nvidia-driver
sudo apt remove nvidia-drvier-<설치된 버전>
sudo apt autoremove
sudo apt-get install nvidia-driver-<설치할 버전>
sudo reboot now

## Slide 10: ssh 접속 후 환경 구축 시도 시 사용 명령어
//cuda 삭제 명령어
sudo apt-get purge nvidia*
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get autoclean
sudo rm -rf /usr/local/cuda*

## Slide 11: 2. AWS 서버 딥러닝 학습 환경 구축
Docker image 활용하여 학습 환경 구축 시도 예정 -> udemy docker 강의 수강중
강의 링크 : 【한글자막】 초보자를 위한 Docker 실습 – 데브옵스 (DevOps) (udemy.com)
Docker image : PyTorch version : 2.0.0, cuda version : 11.7, cudnn version : 8
Image 링크 : Image Layer Details - pytorch/pytorch:2.0.0-cuda11.7-cudnn8-devel | Docker Hub